ENDO-MATE DT(230V) 安道美特DT标准套规格

| 电源 | AC230V 50/60Hz 电池盒 |
| --- | --- |
| 可设定程序 | 9种 |
| 最大扭矩值 | 7Ncm(使用20:1齿轮时) |
| 速度范围 | 100~650转/分(20:1的转速组合时) |
|  | 500~3,2000转/分(4:1的转速组合时) |
|  | 2,000~13,000转/分(1:1的转速组合时) |
| 充电时间 | 5小时 |
| 连续使用时间 | 可连续使用2个小时(定格负荷) |
| 控制组件尺寸 | W92*D148*H124(mm) |
| 重量: | 控制组件456克, 带线马达与手机92克 |

控

ENDO-MATE DT(230V) 安道美特DT标准套性能介绍

概述：

安道美特DT为可使用各厂家生产的镍钛针而开发的电动马达手机。编入了适合各厂家根管锉的使用方法、相应转速和扭矩的程序，可进行各种治疗。控制主机轻巧而且为充电式，可在任何地方进行使用，是中国口腔医生使用最多的根管马达产品（含DT同型贴牌款DentsplyX-Smart），市场占有率第一。

特点：

- 适合各厂家生产的直径为2.35mm的镍钛钻头。

- 自动反转功能：当超过预设的转矩控制等级时，有蜂鸣声提示，自动反转功能被激活，有三种模式可供选择（自动反转，自动停止，自动反转关闭）。

- 有极易操作的平面操作面板和大型易看的液晶显示屏。

- 可设定9种程序。

- 最大扭矩7Ncm

- 两种电源：即可使用方便携带的充电电池也可使用交流变压器供电。

- 机头安装有六种位置，随着治疗部位的不同可随时调节；有两种开关形式供选择。

- 除手机上的电源开关外，选购件的脚踏上亦有开关，操作者可选择自己喜欢的控制方式。

标准套配置：

- 控制组件

- 马达与马达线

- MP-F20R机头（减速20:1）

- 手机架

- AC变压器